OPRACOWANIE  ZAWIERA;

- CZĘŚĆ  OPISOWA

- OBLICZENIA  STATYCZNE

- CZĘŚĆ  GRAFICZNA

Rys. nr  1/k	-	Fundamenty  -  rzut  i  przekroje

Rys. nr  2/k	-	Schemat  konstrukcji  parteru

Rys. nr  3/k	-	Schemat  konstrukcji  poddasza

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

  - Inwentaryzacja  stanu  istniejącego  budynku  Przedszkola  w  miejscowości  Wola  Wiewiecka  opracowana  przez  arch. Beatę  Gabryelską.

  - Projekt  budowlany przebudowy i rozbudowy  istniejącego  budynku  opracowany  przez  arch. Beatę  Gabryelską.

  - Wizja  lokalna  związana  z  oględzinami  i  oceną  stanu  technicznego  rozpatrywanego  obiektu.

2.	CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  i  ocena  stanu  technicznego  istniejącego  budynku  Przedszkola  Publicznego  oraz  ustalenie  możliwości     i  uwarunkowań  związanych  z  projektowaną przebudową i rozbudową   obiektu  dla  funkcji  użytkowej  Przedszkola  Publicznego.

Dalsza  część  niniejszego  opracowania  to  część  konstrukcyjna  projektu  budowlanego przebudowy i rozbudowy  istniejącego  obiektu.

3.	OPIS  OGÓLNY  STANU  ISTNIEJĄEGO

Istniejący  obiekt  jest  budynkiem  parterowym  z  poddaszem  nieużytkowym, dostępnym  wyłazem  stropowym,  częściowo  podpiwniczonym.

Komunikację  z  poziomu  parteru  na  poziom  poddasza  stanowi  drabina              i  właz  w  stropie  parteru.

W  poziomie  parteru  zawarta  jest  podstawowa  funkcja  obiektu  -  sale  zajęć,  wydawalnia  posiłków  ze  zmywalnią,  sanitariaty,  kotłownia                          i  komunikacja.

W  poziomie  poddasza  przewidziano  przyszłościowo  pomieszczenie  podręcznych  magazynów,  pomieszczenie  konserwacji  z  zapleczem,  sanitariat  i  komunikacja.

4.	OPIS  ISTNIEJĄCYCH  ROZWIĄZAŃ  KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH

Budynek  zrealizowany  został  w  połowie  ubiegłego  stulecia  w  technologii  tradycyjnej  w  układzie  konstrukcyjnym  podłużnym  dwutraktowym.

Podstawowymi  elementami  konstrukcyjnymi  istniejącego  budynku  są:

  - Dach  drewniany  w  konstrukcji  płatwiowo-krokwiowej  z  pokryciem  papowym  na  pełnym  deskowaniu.

Podstawowe  elementy  konstrukcji  dachu  wykonane  są  z  drewna  sosnowego  o  przekrojach:

- krokwie			  7 x 11  cm  w  rozstawie  co  ok. 100  cm

- słupki			12 x 15  cm  co  ok. 4,50  m

- miecze			  9 x 12  cm  pod  kątem  45o

- płatwie			12 x 13  cm  i  12  x  14  cm

- murłaty			12 x 12  cm

Na  podstawie  dokonanych  oględzin  stwierdzono,  że  istniejąca  konstrukcja  dachu  pozostaje  w  złym  stanie  technicznym  i  charakteryzuje  się  znacznym  zużyciem.

Niezależnie  od  powyższego  istniejące  poddasze  stanowić  ma  przyszłościowo  kondygnację  użytkową  i  ze  względu  na  wysokość  pomieszczeń  istniejący  dach  ulegnie  całkowitej  rozbiórce  i  nastąpi  wymiana  na  nowy.

  - Stropy  nad  istniejącym  parterem  wykonano  w  postaci  konstrukcji  drewnianej  -  belkowy  ze  ślepym  pułapem.

Stan  techniczny  istniejących  stropów  -  niezadowalający,  a  jednocześnie   ze  względu  na  przyszłościowy  charakter  użytkowy  poddasza  istniejące  stropy  ulegną  całkowitej  wymianie.

  - Ściany  nośne  i  osłonowe  nadziemia  wykonane  w  technologii  tradycyjnej  z  zastosowaniem  cegły  ceramicznej  pełnej  na  zaprawie  cementowo-wapiennej.

Stan  techniczny  ścian  dobry  -  nie  stwierdzono  występowania  jakichkolwiek  pęknięć,  zarysowań  ani  też  odchyleń  od  pionu.

Lokalnie  na  powierzchni  ściany  szczytowej  nadziemia  stwierdzono  powierzchniowe  zarysowania  pionowe  i  poziome  w  sąsiedztwie  otworów  okiennych,  co  nie  ma  istotnego  znaczenia  z  uwagi  na  projektowaną  przebudowę  poddasza.

Ściany  częściowego  podpiwniczenia  i  mury  fundamentowe  wykonano             z  kamienia  wapiennego;  ogólny  stan  techniczny  tych  przegród  uznaje  się  za  zadowalający.

Lokalnie  nad  poziomem  terenu  na  wysokości  ścian  podokiennych  występują  powierzchnie  zlasowanej  wyprawy  tynkarskiej  z  jednoczesnymi  śladami  zawilgocenia  świadczącymi  o  braku  izolacji na  powierzchni  murów  fundamentowych  i  ścian  piwnicznych.

Wskazane  jest  wykonanie  odsłonięcia  murów  fundamentowych,  osuszenie  powierzchni  oraz  wykonanie  skutecznej  izolacji  przeciwwilgociowej  na  rapówce  cementowej,  a  powyżej  poziomu  terenu  wykonanie  nowej  wyprawy  tynkarskiej  renowacyjnej.

  - Nadproża  okienne  i  drzwiowe  murowane  Kleina  -  płaskie  i  łukowe.     Stan  techniczny  nadproży  zadowalający.

  - Fundamenty  budynku  stanowią  sprowadzone  do  poziomu  posadowienia  mury  fundamentowe  i  ściany  częściowego  podpiwniczenia  -  murowane              z  kamienia  wapiennego.							                         Na  podstawie  dokonanych  odkrywek  posadowienia  stwierdzono,  że  posadowienie  budynku  znajduje  się  na  poziomie  - 1,30   - 1,60  m,                       a  grubości  murów  fundamentowych  wynoszą  50    60  cm.

Stan  techniczny  tych  elementów  ocenia  się  jako  zadowalający,  umożliwiający  dalsze  bezpieczne  użytkowanie  budynku  z  uwzględnieniem  projektowanej przebudowy  i  rozbudowy.

- WNIOSKI  I  ZALECENIA

Na  podstawie  dokonanych  oględzin  budynku  oraz  oceny  stanu  technicznego  podstawowych  elementów  konstrukcji  stwierdza  się,                    co  następuje:

- istniejący  budynek  pozostaje  w  ogólnie  zadowalającym  stanie  technicznym  z  uwzględnieniem  wymiany  istniejącego  dachu                     i  stropów  parteru;

b)	zamierzenia  realizacyjne  nie  będą  miały  istotnego  wpływu  na  nośność  istniejących  elementów  konstrukcji  budynku;  realizacja     nie  spowoduje  przeciążenia  istniejącej  konstrukcji;

- realizacja  projektowanej  przebudowy  nawiązywać  będzie  do

schematów  i  układu  konstrukcyjnego  obiektu  istniejącego;

- zasadniczy  zakres  robót   obejmować  będzie  głównie

wymianę  konstrukcji  dachu  wraz  z  pokryciem,  wymianą  stropów  parteru,  przebudowę  otworów  komunikacji  wewnętrznej  (wraz                           z  nadprożami),  wbudowanie  wewnętrznej  klatki  schodowej  na  poziom  poddasza  oraz  dobudowa  pomieszczenia   kotłowni                         i  rozbudowa  pomieszczenia  sanitariatów  od  strony  frontowej;

- wykonanie  pełnego  zakresu  poddasza  dla  wspomnianej  wcześniej

funkcji  użytkowej  -  przegrody  ścianowe  zewnętrzne  i  wewnętrzne

wraz  z  otworami  okiennymi  i  drzwiowymi;

- wykonanie  pełnego  zakresu  robót  wykończeniowych;

- zaleca  się  wykonanie  odkrycia  murów  fundamentowych  celem  ich

osuszenia  i  wykonanie  brakującej  izolacji  pionowej  -  np.     abizolem  R+P  na  wygładzonej  rapówce  cementowej;

- roboty  związane  z  projektowaną przebudową i rozbudową   powinny

być  wykonywane  przez  wykwalifikowane  zespoły  robocze,  na   podstawie  projektu  budowlanego  i  pozwolenia  na  budowę                        z  zachowaniem  zasad  BHP  i  pod  fachowym  nadzorem  technicznym.

WNIOSEK  KOŃCOWY

Uwzględniając  omówione  w  pkt. 5a  h  wnioski  i  zalecenia  dopuszcza  się  istniejący  obiekt  do  zrealizowania  projektowanej przebudowy i rozbudowy  dla  funkcji  Przedszkola  Publicznego.

Wykonanie  omówionego  zakresu  robót  umożliwi  bezpieczne  użytkowanie    budynku  dla  projektowanej  funkcji  użytkowej.

6.	OPIS PRZYJĘTYCH  ROZWIĄZAŃ  KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH  PROJEKTOWANEJ  PRZEBUDOWY I  ROZBUDOWY

Cały  zakres  projektowanej przebudowy i rozbudowy  rozpatrywanego  budynku  przewidziano  do  realizacji  w  technologii  tradycyjnej,			a  podstawowymi  elementami  konstrukcyjnymi  będą:

  - Dach  drewniany  w  konstrukcji  płatwiowo-kleszczowej  z  drewna  sosnowego  z  pokryciem  blachą  tłoczoną  powlekaną  i  ociepleniem  podniebienia  wełną  mineralną.

Przekroje  podstawowych  elementów  więźby  dachowej  -  wg  wyników  obliczeń  statycznych,  a  schemat  konstrukcji  zawarty  jest  na  rysunku  przekroju  budynku  w  części  architektonicznej  projektu.

  - Stropy  istniejącego  parteru  oraz  projektowanej  rozbudowy  (kotłownia)             -  gęstożebrowe  Akermana  z  pustaków  ceramicznych  o  wysokości  20  cm  z  płytą  nadbetonu  o  grubości  4  cm;  całkowita  grubość  konstrukcyjna  stropów  h =  24  cm.

Zbrojenie  żeberek  stropowych  prętami  ze  stali  AIII  o  przekrojach  wg  obliczeń  statycznych  -  beton  B20.

  - Żebra  i  belki  stropowe  -  żelbetowe,  wylewane  na  budowie  o  przekrojach  i  zbrojeniu  wg  wyników  załączonych  obliczeń  statycznych  -  beton  „B20”.

  - Schody  z  poziomu  parteru  na  poziom  poddasza  -  czterobiegowe,  żelbetowe  -  wylewane  na  budowie  o  przekrojach  i  zbrojeniu  wg  obliczeń  statycznych  -  beton  „B20”.

Podparcie  płyt  biegowych  stanowią  istniejące  ściany  budynku  oraz  belka  stropowa  w  poziomie  poddasza.

  - Nadproża  okienne  i  drzwiowe  -  zróżnicowane  w  zależności  od  ich  usytuowania  i  tak:

- w  ścianach  nowoprojektowanych  z  prefabrykowanych  belek  nadprożowych  „L19”;

- w  istniejących  ścianach  parteru  dla  nowoprojektowanych                        i  przebudowywanych  otworów  zaprojektowano  przesklepienia                           z  zastosowaniem  profilów  stalowych  dwuteowych;

- przesklepienie  otworów  okiennych  w  ścianach  poddasza  zaprojektowano  w  postaci  dozbrojonego  wieńca  obwodowego                  w  poziomie  oparcia  konstrukcji  dachowej.

Przekroje  i  sposób  zbrojenia  nadproży  wg  wyników  obliczeń  statycznych.

  - Słup  pod  oparcie  belki  stropowej  przy  klatce  schodowej  -  żelbetowy         o  przekroju  prostokątnym  wylewany  na  budowie.

Przekrój  poprzeczny  i  sposób  zbrojenia  słupa  -  wg  wyników  obliczeń  statycznych  -  beton  „B20”.

  - Ściany  budynku  -  tradycyjne,  murowane  z  zastosowaniem  następujących  materiałów:

- zamurowania  i  uzupełnienia  ścian  wewnętrznych  w  poziomie  parteru  z  cegły  ceramicznej  pełnej  na  zaprawie  cementowej           marki  „5”;

- ściany  zewnętrzne  dobudowanych  elementów  parteru rozbudowa  sanitariatów i kotłowni z pustaków  ceramicznych  „max” o grubości 29  cm  na  zaprawie  cementowo-wapiennej ;

- ściany  zewnętrzne  poddasza  z  pustaków  ceramicznych  „max”  analogicznie  jak  wyżej;

- ściany  wewnętrzne  poddasza  z  bloczków  z  betonu  komórkowego    o  grubości  24  cm;

- ścianki  działowe  z  cegły  dziurawki  na  zaprawie  cementowej.

Ściany  zewnętrzne  istniejące  i  projektowane  w  poziomie  parteru

i  poddasza  będą  ocieplone  styropianem  o  grubości  10  cm  z  wyprawą  akrylową  lub  mineralną  -  metoda  lekka  -  mokra.

  - Mury  fundamentowe  w  pionie  nowoprojektowanych  ścian  parteru  -  tradycyjne,  murowane  z  cegły  ceramicznej  pełnej  o  grubości  25  cm  na  zaprawie  cementowej  marki  „5”  lub  alternatywnie  z  bloczków  betonowych  tzw. „betonitów”.

  - Fundamenty  i  warunki  posadowienia  budynku.

W  pionie  projektowanych  ścian  przewidziano  do  wykonania  ławy  fundamentowe  żelbetowe,  wylewane  na  budowie,  natomiast  w  pionie  słupa  przy  klatce  schodowej  wykonana  będzie  stopa  fundamentowa  żelbetowa.

Przekroje  i  sposób  zbrojenia  projektowanych  elementów  posadowienia                                 -  wg  obliczeń  statycznych.

Poziom  posadowienia  określa  się  na  ok.  - 1,30  - 1,60 m  i  należy  sprowadzić  posadowienie  fundamentów  do  poziomu  posadowienia  istniejących  murów  fundamentowych.

Oceny  stanu  podłoża  gruntowego  dokonano  na  podstawie  wyników  odkrywek  posadowienia  istniejących  ścian  budynku.

Przypowierzchniową  warstwę  podłoża  stanowi  gleba  lub  nasypy                        o  grubości  ok. 30  cm  a  poniżej   zalegają  utwory  niespoiste  w  postaci  piasków  średnich  średnio zagęszczonych  oraz  lokalnie  piaski  gliniaste                z  rumoszem  kamienia.

Występowania  wody  gruntowej  w  poziomie  posadowienia  nie  stwierdzono.

Fundamenty   zaprojektowano  dla  qf  =  0,20  MPa.

  - Izolacje

W  poziomie  wierzchu  fundamentów  oraz  na  murach  fundamentowych  nad  terenem  należy  wykonać  izolację  poziomą  -  dwukrotnie  papą  na  lepiku  asfaltowym.

Na  bocznych  powierzchniach  fundamentów  i  murów  fundamentowych  należy  wykonać  izolację  pionową np. abizolem „R+P” na  wygładzonej  rapówce  cementowej.

Autor:		............................................

inż. Lech  WRZOSEK

Sprawdził:	............................................

inż. Cezary  MARKOWSKI

Częstochowa,  marzec  2007 r.