Pracownia architektoniczna  - studio – 3  s. c.  Cz – wa ul. Lelewela 13/15/13

# OBIEKT : PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W WOLI WIEWIECKIEJ

REMONT I ROZBUDOWA

WOLA WIEWIECKA NR 141b, NR EWID. DZ. 568 i 567/1 i część

działki 567/2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CZ. ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

CZ. SANITARNA

CZ. ELEKTRYCZNA

INWESTOR : URZĄD GMINY STRZELCE WIELKIE

Strzelce Wielkie ul. Częstochowska 14

OPRACOWANIE :

cz. architektoniczna : architekt  B. Gabryelska

cz. konstrukcyjna :     inż. L. Wrzosek

cz. sanitarna :             inż. Z. Jarkiewicz

cz. elektryczna :         inż. T. Szmitd

Częstochowa, marzec 2010r

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

DLA REMONTU I ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WOLI  WIEWIECKIEJ  NR 141b,  NR EWID. DZ. 568 i 567/1 i część działki 567/2

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

I.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ :

1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE :

- realizacja obiektu przewidziana jest w technologii tradycyjnej

- strop nad parterem , oparty na murowanych ścianach poprzecznych parteru

- schody żelbetowe , wylewane na budowie

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych

- ściany nadziemia  z pustaków ceramicznych MAX, ocieplone od zewnątrz styropianem gr. 12 cm,  wykończone tynkiem elewacyjnym na siatce metodą  „lekką” mokrą

- ściany wewnętrzne nośne gr. 25 cm z cegły pełnej

- ściany działowe gr. 12 cm z cegły dziurawki

- ścianki wydzielające sanitariaty w sanitariatach  gr. 6 cm z cegły pełnej do wys. 2 m

- wieńce i podciągi żelbetowe

- posadowienie budynku – ławy i słupy żelbetowe , wylewane na budowie

1.1.  zakres projektowanej przebudowy :

a. wyburzenia :

- demontaż dachu – pokrycia i konstrukcji

- zniszczonych fragmentów kominów na poddaszu

- część ścianek działowych w obrębie parteru

- demontaż stropów drewnianych

- istniejące zewnętrzne schody betonowe wejść do budynku

- wyburzenie ściany podokiennej w celu wykonania nowego wejścia głównego do budynku

- otwory drzwiowe w ścianach nośnych z wykonaniem nowych stalowych nadproży – na parterze

- demontaż istniejących podłóg w obrębie parteru

- otwory drzwiowe i pod poszerzenia otworów drzwiowych oraz okienka kontaktowe do sanitariatów dziecięcych w ścianach  parteru

- poszerzenie istniejących otworów drzwiowych , starego wejścia głównego do budynku i trzech w obrębie budynku z wykonaniem nowych nadproży

- wyburzenia  ściany działowej i fragmentów ścian działowych w obrębie parteru

- zmiana włączeń do istniejących przewodów wentylacyjnych

b. domurowania :

- zamurowanie otworu drzwiowego do sali zajęć ruchowych

- wykonanie nowych ścianek działowych gr. 12 cm z cegły dziurawki

- domurowania fragmentów ścian istniejących otworów drzwiowych

- domurowania przewodów  kominowych

- obudowa pionów sanitarnych i c.o. nie prowadzonych w bruzdach płytami gipsowo - kartonowymi

c. budowa klatki schodowej :

- wykonanie  żelbetowych biegów schodowych i spoczników wg. części konstrukcyjnej

- wykonanie ścianki z pustaków szklanych 19x19x8 cm w profilach systemowych „BINARIO” w obrębie wiatrołapu.

- wykonanie pochwytów  i balustrady – systemowe z rur i linek stalowych  wzdłuż biegów schodowych

- wykonanie nowych stropów zewnętrznych i pochylni max 6% przed wejściem głównym do przedszkola.

d. przebudowa i remont dachu :

- demontaż istniejącej podbitki i całego istniejącego pokrycia

- rozbiórka elementów istniejącej więźby

- rozbiórka ścianek kolankowych i szczytowych dachu

- przebudowa zniszczonych fragmentów kominów na poddaszu

- wykonanie nowych fragmentów kominów z cegły klinkierowej ( powyżej połaci nowego dachu)

- przebudowa wykonanie nowych ścianek szczytowych i kolankowych

- wykonanie nowego wieńca obwodowego

- wykonanie nowej więźby dachowej

- pomalowanie wszystkich elementów drewnianych więźby dachowej środkami impregnującymi przeciw grzybom , pleśniom , owadom i przeciw pożarowo

( R 15)

- wykonanie nowych warstw dachowych wg rysunku przekroju

- wykonanie nowych obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych

2. zakres projektowanej rozbudowy :

a. część frontowa:

- wykonanie dobudowy w obrębie starego wejścia do budynku w poziomie

parteru w celu powiększenia sanitariatu dla dzieci

b. część gospodarcza:

- wykonanie dobudowy w obrębie istniejącego wejścia gospodarczego w

poziomie parteru dla potrzeb kotłowni i niezależnego wejścia do części

kuchennej

3. prace wykończeniowe :

- wymiana stolarki okiennej na okna PCV w kolorze białym wg zestawienia stolarki – okna z zamontowanym systemowym nawietrzakiem okiennym

- drzwi i okienka wewnętrzne ( podawcze i kontaktowe przy toaletach dzieci) drewniane w kolorach pastelowych według zestawienia stolarki

- drzwi  zewnętrzne głównego wejścia – z ciepłych profili aluminiowych w kolorze Ral 2009 lub drewniana w kolorze naturalnym

- przed  wejściami do budynku wykonać zagłębienie na wycieraczki

- za drzwiami wejściowymi do przedszkola wykonać zagłębienie na wycieraczkę gumową

- tynki na nowych ścianach murowanych i uzupełnienia tynków po wyburzeniach – cementowo – wapienne kat. IV

- malowanie ścian i sufitów emulsyjne w kolorach pastelowych

- płytki ceramiczne na ścianach w łazienkach , sanitariacie dzieci , personelu, schowku porządkowym wydawalni i zmywalni , kotłowni , do wysokości 2 m

- demontaż istniejących  podłóg, wykonanie nowych warstw podłogowych wg opisów na rzutach kondygnacji (gruzobeton z zatarciem gr. 15cm na podsypce piaskowej , folia przeciwwodna , styropian gr. 6 cm , wylewka cementowa gr. 4 cm – zbrojona siatką) , wylewek samopoziomujących oraz wykonanie nowych wykładzin i okładzin podłogowych wg. opisów na rzutach kondygnacji

- wykonanie ścianek wydzielających boksy sanitariatów dzieci do wys. 1,3 m z płyt meblowych w profilach aluminiowych

- wykonać osłony grzejników w pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci.

- W obrębie wydzielonego miejsca spożywania posiłków przez dzieci, wykonać posadzkę łatwo zmywalną – wykładzina PCV, nie wchłaniającej wilgoci, posiadającą atesty p-poż i sanitarne.  W pozostałej części sali i w drugiej sali zajęć ruchowych , wykładzina dywanowa niepalna i antyalergiczna.

- W poczekalni, szatni , korytarzu i sanitariatach na podłodze płytki gresowe antypoślizgowe lub wykładzina PCV nie wchłaniająca wilgoci, posiadająca atesty p-poż i sanitarne.

- W części kuchennej, przedsionku i kotłowni i klatce schodowej na podłodze płytki gresowe antypoślizgowe.

2. wykończenie zewnętrzne :

- cokół i ściany zewnętrzne ocieplone styropianem metodą mokrą – tynk

sylikatowy np. według technologii BAUMIT

- stolarka okienna – biała

- pokrycie dachu – blacha dachówkowa powlekana w kolorze bordo

- obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze  grafitowym

- rynny i rury spustowe  - pcv  MARLEY ( odprowadzenie wody powierzchniowo)

3. instalacje wewnętrzne :

- przebudowa istniejącej instalacji wod – kan

- miski ustępowe i umywalki w zespołach sanitarnych dla dzieci o zmniejszonych wymiarach

- ciepła woda z własnej kotłowni

- przebudowa istniejącej instalacji wewnętrznej co

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- wentylacja grawitacyjna z wykorzystaniem istniejących przewodów i dobudowie nowych

- w obrębie sanitariatów i zmywalni wentylatory osiowe na przewodach wentylacji grawitacyjnej włączane automatycznie przez otwarcie drzwi

rozwiązania projektowe według opracowań branżowych

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT :

- Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową , instrukcjami producentów materiałów i sprzętu , sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót  oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , normami i przepisami budowlanymi

- w przypadku gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na pogorszenie jakości wykonanych robót , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

- Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną , przepisami BHP i p.poż.

- MATERIAŁY I SPRZĘT BUDOWLANY :

- użyte materiały powinny odpowiadać polskim normom oraz mieć aprobaty techniczne i certyfikaty wydane przez upoważnione instytucje badawcze .

- w przypadku braku odpowiednich polskich norm materiały lub wyroby powinny być zgodne z normami ISO lub DIN

- W przypadku stosowania materiałów innych niż w dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek uzyskania aprobaty projektanta i inspektora nadzoru . W tym celu zobowiązany jest przedstawić z odpowiednim wyprzedzeniem szczegółowe informacje dotyczące zamiennych materiałów

- materiały i wyroby powinny być składowane zgodnie z instrukcją wytwórców – za składowanie i zabezpieczenie materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca

- sprzęt używany do wykonywania robót powinien być bezpieczny , sprawny i posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczające do użytkowania

- OBMIAR ROBÓT :

- obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie

- obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed tym terminem

- wyniki obmiaru będą wpisywane do rejestru obmiaru

- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót , a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach

- obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem

- ODBIÓR ROBÓT :

- rodzaje odbioru robót : robót zanikających i podlegających zakryciu , robót częściowych , odbiór ostateczny , odbiór pogwarancyjny

- odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu

- odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót

- odbioru dokonuje Inspektor nadzoru niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę

- gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadamia Inspektora nadzoru

- odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót

- odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

- odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości , jakości i wartości

- całkowite zakończenie robót , oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i niezwłocznym powiadomieniu na piśmie Inspektora nadzoru

- odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy

- dokumenty do odbioru ostatecznego :

-  podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego

robót

-  Wykonawca zobowiązany jest przygotować do odbioru ostatecznego :

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami jeśli takie wynikły w trakcie realizacji

specyfikacje techniczne wynikające z umowy - ewentualnie uzupełniające lub zamienne

protokoły odbioru robót zanikających i częściowych

próby ciśnieniowe instalacji wewnętrznych z wynikiem pozytywnym

dziennik budowy i rejestr obmiarów / oryginały /

deklaracje lub certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń

protokoły konieczności i rysunki na wykonanie robót koniecznych , które nie zostały ujęte  w pierwotnej dokumentacji , a są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu

- odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacz komisja jak przy odbiorze ostatecznym robót

- WYKAZ NORM I PRZEPISÓW ZGODNIE Z KTÓRYMI

NALEŻY  REALIZOWAĆ I ODBIERAĆ w/w ROBOTY

BUDOWLANE :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa               z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie               Dz.U . z 2002 r. nr 75 , poz. 690 ( zmiany Dz. U. Z 2003 r nr 33 poz. 270 ; Dz. U. z 2004 r. nr 109 , poz. 1156 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pacy i ochrony zdrowia Dz.U. Z 2002 r . nr 108 poz.953

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz. U. z 1995 r . nr 25 poz. 133

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. z 1998 r. nr 107 poz. 679 / zmiany Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 71 /

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg uznanych zasad sztuki budowlanej Dz. U. z 1998 r. nr 99 poz. 637

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności , wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz. U. z 2998 r. nr 113 poz. 728

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia , wydzielanych przez materiały budowlane , urządzenia i wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi MP z 1996 r. nr 19 poz. 231

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 1996 r. nr 62 poz. 285

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 1997 r. nr. 129 poz. 844

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r.    w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów   - Dz. U. Nr 92 , poz.460 ( zmiana z 1995 r. Dz. U. Nr 102 , poz. 507 )

- BN – 83/8836 – 02 Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze

- PN – 68/B – 06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

- PN – 84/B – 03264 – Konstrukcje betonowe , żelbetowe i sprężone . Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN – 82/B – 02003 – Obciążenia budowli . Podstawowe obliczenia technologiczne i montażowe

- PN – ISO 3443 – 3 Tolerancja w budownictwie . Procedury doboru wymiarów nominalnych i przewidywania pasowań

- PN – ISO 3443 – 4 Tolerancja w budownictwie . Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalenia tolerancji

- PN – 88/B – 06250 – Beton zwykły

- PN – 83/B – 06256 – Beton odporny na ścieranie

- PN – 62/B – 03256 – Koordynacja wymiarowa w budownictwie .Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonów

- PN – 75/B – 12001 – Cegła ceramiczna pełna

- PN – 74/B – 12002 – Cegła ceramiczna dziurawka

- PN – 65/B – 14505 i 12007 – Zaprawy cementowo – wapienne i cementowe

- PN – 75/B – 96000 – Tarcica iglasta

- BN – 64/8841 – 07 – Roboty tynkowe . Tynki nakrapiane . Warunki techniczne wykonania

- PN – 70/B – 10100 – Roboty tynkowe . Tynki zwykłe . Wymagania i badania przy odbiorze

- PN – 89/B – 10425 – Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły . Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

- PN – 61/B 10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- PN – 83/B – 03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej . Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03490/Az3

- PN – 71/B – 02380 – Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne

- PN – 87/B – 02151 .02 – Akustyka budowlana , ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach . Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

- PN – B – 02151 – 03 Z 1999 r. Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach . Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych . Wymagania

- PN – EN ISO 6946 – 1998 r – Komponenty budowlane i elementy budynku . Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła . Metoda obliczenia .

- Instrukcja ITB nr 334/96 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą „ LEKKĄ „

* Wszystkie materiały użyte przy realizacji inwestycji powinny mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz niezbędne atesty higieniczne i sanitarne a w przypadku materiałów zastosowanych na drogach ewakuacyjnych również świadectwa o określonej dla obiektu wytrzymałości ogniowej

* Wszystkie przyjęte w projekcie prace powinny być realizowane zgodnie z projektem , szczegółowymi warunkami technicznymi określonymi w normach , przepisach i świadectwach dopuszczenia wyrobów do stosowania oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej .

Specyfikacja do zagospodarowania terenu – drogi / chodniki

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT :

- Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową , instrukcjami producentów materiałów i sprzętu , sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót  oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , normami i przepisami budowlanymi

- Dopuszcza się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach o ile zastosowane materiały posiadają te same właściwości techniczne jak określone w dokumentacji projektowej i kosztorysowej

- W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na pogorszenie jakości wykonanych robót , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

- Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną , przepisami BHP i p.poż.

- MATERIAŁY i SPRZĘT BUDOWLANY :

- użyte materiały powinny odpowiadać polskim normom oraz mieć aprobaty techniczne i certyfikaty wydane przez upoważnione instytucje badawcze .

- w przypadku braku odpowiednich polskich norm materiały lub wyroby powinny być zgodne z normami ISO lub DIN

- W przypadku stosowania materiałów innych niż w dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek uzyskania aprobaty projektanta i inspektora nadzoru . W tym celu zobowiązany jest przedstawić z odpowiednim wyprzedzeniem szczegółowe informacje dotyczące zamiennych materiałów

- materiały i wyroby powinny być składowane zgodnie z instrukcją wytwórców – za składowanie i zabezpieczenie materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca

- sprzęt używany do wykonywania robót powinien być bezpieczny , sprawny i posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczające do użytkowania

- liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z projektem organizacji robót a w przypadku braku w/w dokumentacji sprzęt powinien być zaakceptowany przez Kierownika budowy

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , któr nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi umową

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych

- OBMIAR ROBÓT :

- obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie

- obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed tym terminem

- wyniki obmiaru będą wpisywane do rejestru obmiaru

- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót , a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach

- obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem

- ODBIÓR ROBÓT :

- rodzaje odbioru robót : robót zanikających i podlegających zakryciu , robót częściowych , odbiór ostateczny , odbiór pogwarancyjny

- odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu

- odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót

- odbioru dokonuje Inspektor nadzoru niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę

- gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadamia Inspektora nadzoru

- odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót

- odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

- odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości , jakości i wartości

- całkowite zakończenie robót , oraz gotowość do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i niezwłocznym powiadomieniu na piśmie Inspektora nadzoru

- odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy

- dokumenty do odbioru ostatecznego :

-  podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego

robót

-  Wykonawca zobowiązany jest przygotować do odbioru ostatecznego :

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami jeśli takie wyniknęły w trakcie realizacji

specyfikacje techniczne wynikające z umowy - ewentualnie uzupełniające lub zamienne

protokoły odbioru robót zanikających i częściowych

dziennik budowy i rejestr obmiarów / oryginały /

deklaracje lub certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń

protokoły konieczności i rysunki na wykonanie robót koniecznych , które nie zostały ujęte  w pierwotnej dokumentacji , a są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu

- odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja jak przy odbiorze ostatecznym robót

##### WYKAZ NORM I PRZEPISÓW ZGODNIE Z KTÓRYMI

NALEŻY  REALIZOWAĆ I ODBIERAĆ w/w ROBOTY

BUDOWLANE :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa               z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie               Dz.U . z 2002 r. nr 75 , poz. 690 ( zmiany Dz. U. Z 2003 r nr 33 poz. 270 ; Dz. U. z 2004 r. nr 109 , poz. 1156 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pacy i ochrony zdrowia Dz.U. Z 2002 r . nr 108 poz.953

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz. U. z 1995 r . nr 25 poz. 133

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz. U. z 1998 r. nr 107 poz. 679 / zmiany Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 71 /

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg uznanych zasad sztuki budowlanej Dz. U. z 1998 r. nr 99 poz. 637

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności , wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz. U. z 2998 r. nr 113 poz. 728

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 1996 r. nr 62 poz. 285

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 1997 r. nr. 129 poz. 844

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r.    w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów   - Dz. U. Nr 92 , poz.460 ( zmiana z 1995 r. Dz. U. Nr 102 , poz. 507 )

- BN – 83/8836 – 02 Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze

- PN – 68/B – 06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

- PN – ISO 3443 – 3 Tolerancja w budownictwie . Procedury doboru wymiarów nominalnych i przewidywania pasowań

- PN – ISO 3443 – 4 Tolerancja w budownictwie . Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalenia tolerancji

- PN – 62/B – 03256 – Koordynacja wymiarowa w budownictwie .Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonów

- PN – 75/B – 12001 – Cegła ceramiczna pełna

- PN – 65/B – 14505 i 12007 – Zaprawy cementowo – wapienne i cementowe

- PN – B – 04481 – Grunty budowlane . Badanie próbek gruntu

- PN – B - 06714 – 17 – Kruszywa mineralne . Badania . Oznaczenia wilgotności

- PN – B – 06714 – 15 – Kruszywa mineralne . Badanie . Oznaczenie składu ziaren

- PN – B – 11111 – Kruszywa mineralne . Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka

- PN – B – 11112 – Kruszywa mineralne . Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

- PN – B – 11113 – Kruszywa mineralne . Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek

- BN – 84/6774 – 02 – Kruszywo mineralne . Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych

- PN – B – 19701 – Cement . Cement powszechnego użytku . Skład , wymagania i ocena zgodności

- PN – B – 06250 – Beton zwykły

- PN – B – 06712 – Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

- PN – B - 23006 – Kruszywo do betonu lekkiego

- PN – S – 06102 – Drogi samochodowe . Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- Konstrukcje drogowe . Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

- BN – 64/8931 – 02 – Drogi samochodowe . Oznaczenia modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

- BN – 68/8931 – 04 – Drogi samochodowe . Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

- BN – 70/8931 – 06 – Drogi samochodowe . Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym

- BN – 68/8931 – 01 – Drogi samochodowe . Oznaczenia wskaźnika piaskowego

- BN – 77/8931 – 12 – Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

- BN – 80/6775 – 03/04 – Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg , ulic , parkingów i torowisk tramwajowych . Krawężniki i obrzeża chodnikowe

- BN – 80/6775 – 03/01 – Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg , ulic , parkingów i torowisk tramwajowych . Wspólne wymagania i badania

- BN – 64/8845 – 02 – Krawężniki uliczne . Warunki techniczne ustawiania i odbioru

Inne dokumenty :

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM – Warszawa

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych ( KPED ) Transport – Warszawa 1979 i 1982 r