….....................................

miejscowość, data

# OFERTA

Wykonanie otworu zastępczego S-3a wraz z obudową i przyłączem na terenie ujęcia wód podziemnych „Dębowiec-Zamoście” w m. Zamoście- Kolonia.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- odwiercenie otworu zastępczego S-3a o głębokości 150 m na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Zamoście- Kolonia,

- zacementowanie w otworze rury osłonowej ø 20” do głębokości 88 m,

- zabudowanie w otworze traconej kolumny filtrowej DN300 mm w przelocie 78-150 m,

- wykonanie obsypki i przybitki żwirowej wokół kolumny filtrowej,

- wykonanie pompowania oczyszczającego,

- dezynfekcję otworu,

- wykonanie pompowania pomiarowego w celu ustalenia wydajności eksploatacyjnej studni,

- dostarczenie i montaż kompletnej obudowy studni typu Lange wraz z armaturą ø 150 mm,

- instalacja w otworze rurociągu i agregatu pompowego (rurociąg i agregat pompowy dostarczany przez zamawiającego) wraz z przyłączeniem agregatu pompowego do skrzynki elektrycznej w obudowie kablem podwodnym o długości 70 mb (kabel dostarcza wykonawca),

- dostarczenie i instalacja w otworze zabezpieczenia przed suchobiegem agregatu pompowego,

- wykonanie przyłącza i podłączenie armatury w obudowie do rurociągu na terenie stacji wodociągowej,

- wykonanie przyłącza i podłączenie kabli zasilających do obudowy studni z istniejącej sieci na terenie stacji wodociągowej.

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie otworu zastępczego S-3a wraz z obudową i przyłączem na terenie ujęcia wód podziemnych „Dębowiec-Zamoście” w m. Zamoście-Kolonia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, za następującą cenę:

1. Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia

cena netto: …………………….…słownie: ………………………………………………………

cena brutto: ………………………słownie: ………………………………………………………

2. Cena jednostkowa za 1 mb wykonania otworu od głębokości 150 m do 180 m

cena netto: …………………….…słownie: ………………………………………………………

cena brutto: ………………………słownie: ………………………………………………………

Roboty objęte zamówieniem wykonam:

- rozpoczęcie od dnia: .....................................................................................

- zakończenie i przekazanie do użytku do dnia: ............................................

Jednocześnie oświadczam ,że:

- Przyjąłem do wiadomości ustalenia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Przyjmuję bez zastrzeżeń projekt umowy i podpiszę go w przypadku wygrania przetargu bez dodatkowych negocjacji w terminie zgodnym z XIX punktem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z:

  - ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 r., Nr 163, poz. 981) i przepisami wykonawczymi do ustawy,

  - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 2. (Dz.U. 2010, nr 243, poz. 1623) i przepisami wykonawczymi do ustawy,

  - obowiązującymi  normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

  - obowiązującymi przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa urządzeń i materiałów

- Roboty objęte ofertą wykonam wyłącznie siłami własnymi.

- Udzielam 36 miesięcznej gwarancji na roboty, licząc od dnia odbioru całej inwestycji i przekazania użytkownikowi.

- Zapewniam, iż wszystkie usterki  wynikłe w okresie gwarancji usunę w terminie 14 dni bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.

- Przedmiotem odbioru będzie pełny zakres rzeczowy zamówienia.

- Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

Ewentualne roboty dodatkowe, zlecone dodatkowo rozliczone zostaną wg czynników kalkulacyjnych ,cen, norm, podanych w dokumentach ofertowych.

.....................................................

data, podpis oferenta