UMOWA Nr ............ /2012

W dniu …....................... 2012 r. pomiędzy Urzędem Gminy Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie, prezentowanym przez:

1. Janusza Komara – Wójta Gminy

2. Małgorzatą Nowak – Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiającym,

a

.............................................................................................................................................................................................................................................................................., reprezentowanym przez:

1. ..................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie wybranej oferty w trybie przetargu nieograniczonego w dniu .......................2012 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania otwór zastępczy S-3a wraz z kompletną obudową typu Lange i przyłączem na terenie ujęcia wód podziemnych „Dębowiec-Zamoście” w m. Zamoście- Kolonia, gmina Strzelce Wielkie.

Zakres prac przy realizacji zadania:

- odwiercenie otworu zastępczego S-3a o głębokości 150 m na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Zamoście- Kolonia,

- zacementowanie w otworze rury osłonowej ø 20” do głębokości 88 m,

- zabudowanie w otworze traconej kolumny filtrowej DN300 mm w przelocie 78-150 m,

- wykonanie obsypki i przybitki żwirowej wokół kolumny filtrowej,

- wykonanie pompowania oczyszczającego,

- dezynfekcję otworu,

- wykonanie pompowania pomiarowego w celu ustalenia wydajności eksploatacyjnej studni,

- dostarczenie montaż kompletnej obudowy studni typu Lange wraz z armaturą ø 150 mm zgodnie z projektem obudowy stdni,

- instalacja w otworze rurociągu i agregatu pompowego (rurociąg i agregat pompowy dostarczany przez zamawiającego) wraz z przyłączeniem agregatu pompowego do skrzynki elektrycznej w obudowie kablem podwodnym o długości 70 mb (kabel dostarcza wykonawca),

- dostarczenie i instalacja w otworze zabezpieczenia przed suchobiegem agregatu pompowego,

- podłączenie armatury w obudowie do rurociągu na terenie stacji wodociągowej zgodnie,

- doprowadzenie kabli zasilających do obudowy studni z istniejącej sieci na terenie stacji wodociągowej,

- wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych.

Zakres rzeczowy robót zgodny z dokumentacją techniczną  załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia ...............   ............... 2012 r.

zaś termin zakończenia i przekazania do użytku do dnia .............................. 2012 r.

2. Przez datę zakończenia realizacji zadania i przekazania do użytku rozumie się termin odbioru potwierdzony protokołem, sporządzonym przez Komisję odbioru powołaną przez Zamawiającego. Komisji winny być przedłożone wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zadania i wykonywanych robót.

3. Zamawiający przekaże teren pod budowę w terminie do dnia .............................. 2012 r.

§ 3

1. Za przedmiot umowy, określony w § 1 umowy strony ustaliły stosownie do wybranej oferty wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z kosztorysu ofertowego w wysokości
....................................................................... złotych
słownie ...............................................................................................................................................

łącznie z podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie indeksowane.

3. W przypadku konieczności przegłębienia otworu do głębokości 180 m ustala się cenę jednostkowa wykonania 1 mb odwiertu z zabudową kolumną filtrową w wysokości …....... zł netto.

4. Przy przegłębieniu otworu ponad 150 m końcowe wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o cenę ryczałtową i jednostkową za faktyczną ilość metrów wiercenia ponad 150 m.

5. W przypadku otworu negatywnego tj. uzyskana wydajność otworu poniżej 90 m3/h koszty wykonanych prac ponosi wykonawca.

§ 4

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na podstawie której złożył ofertę w trybie przetargu nieograniczonego, projektem robót geologicznych, projektem obudowy studni, innymi załączonymi dokumentami oraz warunkami terenowymi zadania i nie będzie wnosił o zmianę wartości wynagrodzenia z tytułu robót objętych tymi dokumentami, a nie ujętych w złożonej ofercie.

§ 5

1. Do końcowego rachunku zostanie załączony protokół Komisyjnego odbioru przedmiotu umowy.

2. Należność za wykonane roboty  uregulowana będzie w terminie 30 dni od daty wpływu faktury końcowej do Zamawiającego.

§ 6

Nadzór hydrogeologiczny ze strony Zamawiającego pełnić będzie Pan mgr inż. Grzegorz Nikiel posiadający uprawnienia MOŚ V-1576, tel. 606 90-79-72.

§ 7

Zamawiający oświadcza, że:

1. Posiada dokumentację techniczną dotyczącą przedmiotu zamówienia.

2. Posiada zabezpieczenie finansowe na przedmiot umowy.

3. Należności płatne będą z konta ................................................................................

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie, że :

1. Nie udziela zaliczek na wykonanie przedmiotu umowy oraz zakup materiałów.

2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z projektem i warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do niniejszego przedmiotu zamówienia.

3. Nie dopuszcza się odbioru robót z usterkami lub wadami.

4. W przypadku wystąpienia sił wyższych Wykonawca bez wezwania będzie podejmował działania dla ograniczenia szkód na realizowanym obiekcie.

§ 9

Zamawiający może odstąpić od umowy za odszkodowaniem od Wykonawcy jeżeli:

1. Nastąpi ogłoszenie upadłości Wykonawcy po zawarciu umowy.

2. Wykonawca naruszy ustalenia § 7 pkt 2 umowy.

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z rażącym naruszeniem warunków określonych w  podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do niniejszego przedmiotu zamówienia

§ 10

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,15% wartości umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,15% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego terminu na usunięcie wad.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% od wartości umowy.

§ 11

Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków:

1. Zapewnia właściwą organizację robót oraz urządzenie placu budowy.

2. Przestrzega przepisów BHP i ppoż. oraz ponosi wyłącznie odpowiedzialność za ich naruszenie.

3. Zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę urządzeń technologicznych i materiałów oraz sprzętu.

4.Organizuje zaplecze budowy.

§ 12

Roboty winny być wykonane zgodnie z :

- dokumentacją techniczną przedmiotu zamówienia,

- branżowymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa urządzeń oraz materiałów,

- ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 r., Nr 163, poz. 981) i przepisami wykonawczymi do ustawy

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010, nr 243, poz. 1623) i przepisami wykonawczymi do ustawy

- obowiązującymi Polskimi Normami, a ponadto założeniami szczegółowymi do poszczególnych rodzajów KNR.

§ 13

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, iż wszystkie usterki  wynikłe w okresie gwarancji usunie w terminie 14 dni bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.

§ 14

1. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Gospodarczy.

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają:

- właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego,

- właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA