Załącznik nr 4 do SIWZ

Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót geologicznych

Zadanie inwestycyjne:

Wykonanie otworu zastępczego S-3a wraz z obudową i przyłączem na terenie ujęcia wód podziemnych „Dębowiec-Zamoście” w m. Zamoście-Kolonia.

Inwestor:

Gmina Strzelce Wielkie

ul. Częstochowska 14

98-337 Strzelce Wielkie

Opracował:

mgr inż. Grzegorz Nikiel

upr. geol. V-1576

Niniejsza specyfikacja dotycząca wykonanie otworu zastępczego S-3a wraz z obudową i przyłączem na terenie ujęcia wód podziemnych „Dębowiec-Zamoście” w m. Zamoście-Kolonia opiera się na ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 r., Nr 163, poz. 981).

Część ogólna

Przedmiot specyfikacji

Wykonanie otworu zastępczego S-3a wraz z obudową i przyłączem na terenie ujęcia wód podziemnych „Dębowiec-Zamoście” w m. Zamoście- Kolonia.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

Cel wykonania obiektu

Projektowany otwór zastępczy S-3a będzie zaopatrywał w wodę istniejący wodociąg gminny gminy Strzelce Wielkie. Zapotrzebowanie na wodę zostało określone na Q=118 m3/h.

Zakres robót objętych specyfikacją

Wykonanie otworu zastępczego S-3a zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych (załącznik nr 5 do SIWZ) zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego znak: ROV.7430.6.2012.MP z dnia 02.04.2012 r.

W zakresie robót uwzględniono:

- Wykonanie otworu wiertniczego systemem mechanicznym obrotowym na płuczkę (lub młotkiem dolnym) o konstrukcji:

  - 0,0 -	5,0 m	- rury 32” konduktor stalowy (do usunięcia),

  - 5,0 -	88,0 m	- rury 20” rury stalowe posadowione w korku cementowym,

  - 88,0 -	150,0 m	- rury 14” rury osłonowe, stalowe (do usunięcia).

- zabudowanie w otworze o średnicy 14” filtra traconego o konstrukcji:
	78,0 -	90,0 m	- rura nadfiltrowa PCV DN300 z zamkiem hakowym,
			długość - 12,0 m,
	50,0 -	119,0 m	- filtr szczelinowy PCV DN300 z siatką rypsową nr 8,
			długość - 29,0 m,
	119,0 -	125,0 m	- rura międzyfiltrowa PCV DN300, długość – 6,0 m,
	125,0 -	145,0 m	- filtr szczelinowy PCV DN300 (opcjonalnie siatka rypsowa nr 8) 
			długość - 20,0 m,
	145,0 -	150,0 m	- rura podfiltrowa PCV DN300, długość – 5,0 m.

- Wykonanie pompowania oczyszczającego min. przez 24 godz.

- Dezynfekcja otworu.

- Wykonanie pompowania pomiarowego min. przez 24 godz.

- Dostarczenie i montaż kompletnej obudowy typu „Lange” z armaturą ø 150 mm.

- Instalacja w otworze rurociągu i agregatu pompowego (rurociąg i agregat pompowy dostarczany przez zamawiającego) wraz z przyłączeniem agregatu pompowego do skrzynki elektrycznej w obudowie kablem podwodnym o długości 70 mb (kabel dostarcza wykonawca),

- Dostarczenie i instalacja w otworze zabezpieczenia przed suchobiegiem agregatu pompowego,

- Wykonanie przyłącza wodociągowego i elektrycznego do obudowy studni wraz z materiałem.

Określenia podstawowe

- Dokumentacja wiercenia – dokumenty sporządzone w trakcie prowadzenia robót, szczególnie dzienniki wiertnicze - raport wiertniczy, aktualny profil geologiczny otworu, projekt i protokół filtrowania, książka kontroli obiektu, dokumentacja atestowa urządzeń i sprzętu.

- Dozór geologiczny – osoba wyznaczona przez Zamawiającego lub Wykonawcę do pełnienia dozoru geologicznego w trakcie prowadzenia robót.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiającego, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

- Kierownik wiertni – osoba posiadająca kwalifikacje średniego dozoru ruchu – wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Projekt prac geologicznych – opracowanie, zatwierdzone przez właściwy organ państwowej administracji geologicznej w drodze decyzji – na podstawie którego prowadzone są roboty geologiczne związane z wykonaniem otworu studziennego.

- Pompowanie oczyszczające - pompowanie zafiltrowanego otworu wiertniczego mające na celu oczyszczenie strefy przyotworowej.

- Próbne pompowanie – pompowanie zafiltrowanego otworu wiertniczego w celu określenia podstawowych parametrów hydrogeologicznych.

- Dokument bezpieczeństwa – Zbiór dokumentów obejmujących w szczególności instrukcje stanowiskowe, ustalenia i protokoły dotyczące bezpiecznego prowadzenia robót, ewidencje szkoleń i kwalifikacje oraz badania okresowe pracowników wiertni, w tym ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

- Studnia: otwór wiertniczy wykonany przy użyciu sprzętu wiertniczego, obudowany stalowymi rurami wiertniczymi, z zabudowanym w dolnej części kolumną filtrową z rur PCV z obsypką i przybitką żwirową.

- Kolumna filtrowa - kolumna rur PCV składająca się z:

  - części roboczej filtra: odcinek rury perforowanej zabezpieczonej siatką studzienną, o długości i wielkość perforacji oraz rozmiarze siatki dobieranej stosownie do rodzaju warstwy wodonośnej,

  - rury podfiltrowej: dolna część kolumny wykonana z rury nieperforowanej,

  - rury nadfiltrowej: górna część kolumny filtrowej z rury nieperforowanej.

- Wyrób budowlany: rzecz ruchoma bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2010, nr 243, poz. 1623).

- Aprobata techniczna –pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany.

- Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu zastępczego (studni) S-3a wraz z obudową, przyłączem elektrycznym i podłączeniem do istniejącego rurociągu na terenie ujęcia wód podziemnych „Dębowiec-Zamoście” w miejscowości Zamoście- Kolonia.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- odwiercenie otworu zastępczego S-3a o głębokości 150 m na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Zamoście- Kolonia,

- zacementowanie w otworze rury osłonowej ø 20” do głębokości 88 m,

- zabudowanie w otworze traconej kolumny filtrowej DN300 mm w przelocie 78-150 m,

- wykonanie obsypki i przybitki żwirowej wokół kolumny filtrowej,

- wykonanie pompowania oczyszczającego,

- dezynfekcję otworu,

- wykonanie pompowania pomiarowego w celu ustalenia wydajności eksploatacyjnej studni,

- dostarczenie i montaż kompletnej obudowy studni typu Lange wraz z armaturą ø 150 mm,

- instalacja w otworze rurociągu i agregatu pompowego (rurociąg i agregat pompowy dostarczany przez zamawiającego) wraz z przyłączeniem agregatu pompowego do skrzynki elektrycznej w obudowie kablem podwodnym o długości 70 mb (kabel dostarcza wykonawca),

- dostarczenie i instalacja w otworze zabezpieczenia przed suchobiegiem agregatu pompowego,

- podłączenie armatury w obudowie do rurociągu na terenie stacji wodociągowej,

- doprowadzenie kabli zasilających i rurociągu do obudowy studni z istniejącej sieci na terenie stacji wodociągowej,

- wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych.

Powyższe prace powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych oraz projektem obudowy studni (załączniki nr 5 i 7 do specyfikacji).

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Zasilanie w energię elektryczną następować będzie z instalacji zamawiającego. W tym celu Wykonawca powinien wykonać podłączenie do sieci poprzez własne przyłącze wyposażone w zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Wykonane przyłącze powinno być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

W celu odprowadzenia wody w czasie pompowania oczyszczającego i pomiarowego należy wykonać tymczasowy rurociąg ø 150 mm o długości do 100 m, który po zakończeniu pompowania zostanie zdemontowany.

Informacje o terenie budowy

Roboty geologiczne wykonywane będą na terenie ogrodzonej działki stacji wodociągowej w m. Zamoście-Kolonia. Na działce jest możliwość korzystania z energii elektrycznej i wody na potrzeby socjalno-bytowe. Pobór mocy elektrycznej w wysokości do 40 kW z budynku stacji wodociągowej zapewnia zamawiający po wykonaniu przyłącza przez Wykonawcę.

Na terenie stacji w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej studni zastępczej S-3a znajdują się urządzenia podziemne – rurociągi tłoczne oraz kable energetyczne istniejącej studni S-3.

Organizacja robót, przekazanie miejsca realizacji prac geologicznych

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prac na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót.

Wykonywanie robót geologicznych wyszczególnionych w projekcie robót geologicznych podlega rygorom dotyczącym ruchu zakładu górniczego określonym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze i przepisom wykonawczym.

Robotami w terenie powinien zarządzać kierownik wiertni posiadający stosowne kwalifikacje.

Wszystkie czynności wykonywane w związku z realizacją przedmiotu zamówienia powinny być odnotowywane w dokumentacji wiercenia.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać zatwierdzenie planu ruchu wykonanego w związku z realizacją przedmiotu przetargu.

Co najmniej na 14 dni przed zamierzonym rozpoczęciem robót należy powiadomić o tym fakcie Wójta Gminy Strzelce Wielkie, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Za przypadkowo wyrządzone szkody w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie prowadzonych prac i poza nim. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót wiertniczych. Ma to szczególne znaczenie ze względu na prowadzenie robót na terenie stacji wodociągowej i w obrębie strefy ochronnych ujęcia wody – teren ochrony bezpośredniej.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z Ustawą Prawo geologiczne i górnicze wykonywanie robót geologicznych może się odbywać tylko pod kierownictwem i dozorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje - Kierownik wiertni, dozór geologiczny.

Roboty geologiczne związane z wykonywaniem otworu zastępczego winny być wykonywane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2002, Nr 109, poz.961).

Wykonawca robót objętych przedmiotem zamówienia powinien posiadać stosowny dokument bezpieczeństwa.

Podstawowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego zakładu wykonującego roboty geologiczne zostały przedstawione w projekcie prac geologicznych.

Warunki dotyczące organizacji ruchu

Teren prac położony jest bezpośrednio przy drodze gminnej Zamoście-Górki. Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z Wójtem Gminy warunki zjazdu z drogi na teren prowadzonych prac.

Teren prowadzonych prac

Wykonawca zobowiązany jest do:

- ochrony terenu prowadzonych prac we własnym zakresie,

- utrzymania porządku,

- właściwego, zgodnego z planem ruchu usytuowania wiertnicy i składowania materiałów,

- utrzymania w czystości dróg publicznych.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze techniczne Wykonawca urządzi na terenie prowadzonych prac, we własnym zakresie w taki sposób, aby nie zakłócać normalnej pracy stacji wodociągowej.

Zabezpieczenie chodników i jezdni

W trakcie wykonawstwa robót Wykonawca tak zorganizuje roboty, aby nie uszkodzić nawierzchni jezdni i poboczy szosy.

Nazwy i kody grup robót, klas i kategorii robót

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV.

45000000-7	- Roboty budowlane

45200000-9	- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7	- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1	- Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262200-3	- Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45262220-9	- Wiercenie studni wodnych

Wymagania dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych

- Wszystkie użyte do wykonania zamówienia materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Materiały stosowane do budowy studni powinny być tak dobrane, aby ich skład, a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenia trwałości studni. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi § 18 pkt 1 zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego państwowego powiatowego, lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Wykonawca uzyska taką zgodę przed zabudowaniem tych materiałów, wyrobów i preparatów (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417).

- Rury studzienne winny spełniać wymogi normy PN-68/H-74 229 – rury wiertnicze.

- Przed zamontowaniem filtra do otworu winien być spisany protokół odbioru filtra przez dozór geologiczny i przedstawiciela zamawiającego. Materiał filtra powinien posiadać świadectwo dopuszczające do kontaktu z żywnością.

- Rury do zamontowania rurociągu doprowadzającego wodę w trakcie próbnego pompowania studni winny być o średnicy nie mniejszej niż 150 mm.

- Materiał do wykonania obsypki filtra, średnica ziaren osypki i wielkość szczelin filtra oraz rozmiar siatki winny być ustalone przez dozór geologiczny po wykonaniu odwiertu na podstawie stwierdzonego profilu warstwy wodonośnej.

- Składowanie materiałów: rury wiertnicze i materiały przeznaczone do wbudowania winny być składowane zgodnie z planem zagospodarowania placu wierceń.

Sprzęt

Sprzęt do wiercenia

Wykonawca winien dysponować lub mieć możliwość wynajęcia urządzenia wiertniczego o zdolności wiercenia do głębokości 180 m wraz z osprzętem.

Sprzęt do próbnego pompowania

Wykonawca winien dysponować lub mieć możliwość wynajęcia sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie pompowania oczyszczającego i pomiarowego:

- Agregat pompy głębinowej o wydajności min. 150 m3/h i wysokości podnoszenia min. 60 m

- Agregat prądotwórczy o mocy zapewniającej realizację zamówienia (w przypadku braku zapewnienia przez Zamawiającego przyłącza o odpowiedniej mocy).

Transport

Wykonawca winien dysponować środkami transportu umożliwiającymi dostarczenie sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawstwo

Roboty geologiczne

Wszystkie prace i roboty geologiczne należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych (załącznik nr 5 i 6 do specyfikacji).

Wiercenie z filtrowaniem i zamykaniem horyzontów wodonośnych

Projektowany otwór zastępczy S-3a należy wykonać systemem udarowym lub obrotowym na lekką płuczkę w zakresie głębokości do 150 m z możliwością przegłębienia do 180 m z zastosowaniem niezbędnego sprzętu i osprzętu dostosowanego do przewiercanych utworów i średnicy rur wiertniczych.

Przewidywana schematyczna konstrukcja otworu oraz zafiltrowania podana jest w projekcie robót geologicznych (załącznik nr 4 do specyfikacji, rys. 4).

Osoba dozoru geologicznego Zamawiającego posiadająca uprawnienia hydrogeologiczne będzie w porozumieniu z Wykonawcą korygować głębokość wiercenia, konstrukcję otworu, zafiltrowanie otworu oraz zamykanie horyzontów wodonośnych, adekwatnie do uzyskanych wyników wierceń i badań.

Niezależnie od dozoru geologicznego ze strony Zamawiającego Wykonawca robót geologicznych powinien zapewnić dozór geologiczny podczas realizacji prac objętych zamówieniem.

Pobieranie próbek wody i gruntu.

Podczas wiercenia należy pobierać próbki gruntu do skrzynek.

Próbki należy pobierać:

- z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie,

- z warstw nieprzepuszczalnych o dużej miąższości co 2 m,

- z warstw wodonośnych o dużej miąższości co 1 m.

Po zakończeniu prac próbki zostaną przekazane Zamawiającemu.

Ponadto dozór geologiczny Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą pobierze próby wody do badań laboratoryjnych wskaźników fizyko-chemicznych i badań bakteriologicznych.

Pomiary i badania hydrogeologiczne

Codziennie przed rozpoczęciem wiercenia i po jego zakończeniu należy wykonywać pomiary poziomu zwierciadła wody w otworze. Wyniki pomiarów należy zapisywać w dziennych raportach wiertniczych.

Po nawierceniu kredowej warstwy wodonośnej i zagłębieniu się w tę warstwę na głębokość min. 2 m, konieczne jest przerwanie robót wiertniczych i dokonanie stabilizacji zwierciadła wody.

Pompowanie

Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu należy przeprowadzić pompowanie wykonanego otworu zastępczego w dwóch etapach:

- pompowanie oczyszczające,

- pompowanie pomiarowe.

Czas pompowania oczyszczającego otworu min. 24 godz. W przypadku piaszczenia lub dużej mętności pompowanie prowadzić do uzyskania na wypływie wody bez zawiesiny.

Po zakończeniu pompowania oczyszczającego należy usunąć osad z rury podfiltrowej, do otworu wlać środek dezynfekcyjny i zarządzić przerwę w ruchu trwającą 24 godziny.

Pompowanie pomiarowe ma na celu przeprowadzenie:

- testu studni określającego opór filtra i sprawność studni,

- testu warstwy wodonośnej i systemu wodonośnego.

Czas pompowania pomiarowego studni min. 24 godz. z możliwością wydłużenia do 72 godz.

W czasie pompowania pomiarowego otworu zastępczego S-3a należy prowadzić pomiary lustra wody w otworze pompowanym oraz w istniejącej studni S-3.

Przewidywany program pompowania pomiarowego został przedstawiony w projekcie robót geologicznych w rozdziale 4.4.1, a szczegółowy program pompowania określi dozór geologiczny adekwatnie do uzyskanych wyników wierceń i badań.

Obudowa studni

Zaprojektowano obudowę nadziemną studni typu Lange w tzw. wersji kompletnej, z armaturą ø 150 mm oraz systemem automatycznego ogrzewania. Przed montażem obudowy studni należy wykonać podłoże betonowe wystające nad powierzchnię terenu ok. 10 cm. Dostarczenie i montaż obudowy leży po stronie Wykonawcy prac. Wszystkie prace związane z montażem obudowy należy wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją producenta dołączoną do projektu obudowy (załącznik nr 7 do specyfikacji).

Przyłącze wodociągowe oraz elektryczne

Do obudowy studni należy wykonać przyłącze do istniejącego rurociągu zgodnie ze schematem zamieszczonym w projekcie obudowy (zał. 7 do specyfikacji). Przyłącze należy wykonać za pomocą rury PCV DN150. Materiał do wykonania przyłącza o długości do 20 m dostarcza wykonawca.

Do obudowy studni należy doprowadzić zasilający kabel ziemny z uszkodzonej studni S-3 zgodnie ze schematem w projekcie obudowy (zał. 7 do specyfikacji). Materiał do wykonania przyłącza o długości do 10 m (kabel 4x20 mm2) dostarcza wykonawca.

Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów.

Zasady kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów, zapewniając odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek gruntu i wody, wykonywania pomiarów i obserwacji geologicznych oraz badania materiałów i robót.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i obowiązujących przepisów.

Wykonawca powiadomi dozór geologiczny Zamawiającego o terminie pomiarów lub badań oraz zabezpieczy sprzęt i urządzenia do pomiarów i badań.

Badania prowadzone przez nadzór geologiczny

Dozór geologiczny Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych próbek gruntu i wody, wykonywania pomiarów i obserwacji geologicznych oraz badania materiałów i robót. Na zlecenie dozoru geologicznego Zamawiającego Wykonawca będzie prowadził dodatkowe badania, które budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane pomiary i badania geologiczne nie zostaną przez Wykonawcę wyeliminowane z własnej woli.

Wykonawca zapewni, wszelką dostępną pomoc w tych czynnościach.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia niezgodności z poleceniami dozoru geologicznego Zamawiającego, normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie dozoru geologicznego Zleceniodawcy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

Dokumentacja prowadzonych robót geologicznych

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji wiercenia z prowadzonych robót geologicznych, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

Dokumentację wiercenia stanowią:

- decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych,

- projekt robót geologicznych,

- raporty wiertnicze,

- aktualny profil geologiczny otworu,

- dziennik wiertniczy,

- projekty i protokoły filtrowania,

- protokoły przeprowadzonych badań skuteczności uszczelniania rur izolujących poszczególne poziomy wodonośne,

- projekty i protokoły pomiarów i badań wykonanych prac specjalistycznych,

- książka kontroli obiektu.

Wymagania dotyczące obmiaru robót

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r obmiar robót powinien zawierać zestawienie wykonanych robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonywania ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek obmiarowych robót podstawowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu dozoru geologicznego Zamawiającego o terminie i zakresie obmierzanych robót lub elementów do wbudowania. Powiadomienie powinno nastąpić, co najmniej 3 dni przed terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiaru lub protokołu.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymane w należytym stanie przez cały okres trwania robót.

Jeżeli urządzenia i sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi dozorowi geologicznemu Zleceniodawcy ważne świadectwo.

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu należy przeprowadzać przed ich zakryciem.

Odbiory robót

Sprawdzenia i odbiory częściowe

W czasie wykonywania odwiertów dla potrzeb ujęcia wody wodociągu wiejskiego należy przeprowadzić następujące odbiory częściowe i zanikające:

- sprawdzić czy lokalizacja odwiertu jest zgodna z projektem,

- sprawdzić głębokość i średnice wykonywanego odwiertu,

- odbiór filtra dostarczonego na budowę i jego zabudowę w otworze,

- sprawdzić wykonanie obsypki i przybitki żwirowej,

- protokół pompowania próbnego otworu,

- odbiór montażu obudowy studni wraz z podłączeniem elektrycznym i podłączeniem do rurociągu.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na:

- sprawdzeniu protokołów i dokumentów z odbiorów częściowych i zanikających,

- stwierdzeniu, że odwiert został wykonany prawidłowo,

- sprawdzeniu wydajności odwiertu oraz ocenie jakości wody,

- stwierdzeniu zabezpieczenia studni zamontowaną obudową wraz z armaturą,

- przekazaniu profilu litologicznego i danych technologicznych otworu.

Skrzynki z próbkami zabezpieczy Wykonawca w swoim magazynie do czasu przekazania ich Zamawiającemu po zakończeniu robót geologicznych.

Odbiór pogwarancyjny

Wykonywany jest po upłynięciu okresu gwarancji.

Rozliczenie robót

Rozliczenie za wykonanie robót będzie w systemie ryczałtowym i jednostkowym. W ofercie ustalona będzie:

- Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: wykonanie studni zastępczej S-3a o głębokości 150 m wraz z dostarczeniem i montażem kompletnej obudowy typu Lange z armaturą oraz wykonaniem przyłącza elektrycznego i podłączeniem do istniejącego rurociągu.

- Cena jednostkowa wykonania 1 mb odwiertu z zabudową kolumną filtrową w przypadku przegłębienia otworu do 180 m.

Upoważnia się dozór geologiczny Zleceniodawcy do zwiększenia głębokości wiercenia do 180 m.

Koszt wykonania przedmiotu zamówienia (wykonanie studni zastępczej S-3a o głębokości 150 m wraz z dostarczeniem i montażem kompletnej obudowy typu Lange z armaturą oraz wykonaniem przyłącza elektrycznego i podłączeniem do istniejącego rurociągu) rozliczony będzie według umownej ceny ryczałtowej.

Cena ryczałtowa powinna zawierać:

- montaż wiertnicy i zagospodarowanie placu wierceń,

- wiercenie z filtrowaniem i zamykaniem horyzontów wodonośnych za pomocą rur osłonowych i środka uszczelniającego,

- pompowanie oczyszczające i próbne wykonanego otworu,

- pomiary lustra wody i wydajności w otworze zastępczym S-3a i istniejących studniach S-1, S-3, S-4 i P-1.

- pomiary stabilizacji lustra wody we wszystkich punktach obserwacyjnych,

- zabezpieczenie mocy elektrycznej w istniejącym budynku stacji uzdatniania lub z własnego agregatu prądotwórczego,

- wykonanie i demontaż rurociągu odprowadzającego wodę w czasie pompowania,

- dostarczenie i montaż kompletnej obudowy typu Lange wraz z armaturą,

- wykonanie przyłącza elektrycznego do obudowy i podłączenie rurociągu wraz z materiałem,

- instalacja w otworze rurociągu i agregatu pompowego (rurociąg i agregat pompowy dostarczany przez zamawiającego) wraz z przyłączeniem agregatu pompowego do skrzynki elektrycznej w obudowie kablem podwodnym o długości 70 mb (kabel dostarcza wykonawca),

- dostarczenie i instalacja w otworze zabezpieczenia przed suchobiegiem agregatu pompowego,

- demontaż wiertnicy i likwidacja placu wierceń, uprzątnięcie placu wierceń z zagospodarowaniem urobku,

- materiały niezbędne do realizacji zamówienia,

- transport sprzętu i materiałów na plac wierceń i powrotny, załadunek i rozładunek,

- koszty ogólne oraz inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

- zysk,

- podatek VAT.

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 r., Nr 163, poz. 981).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010, nr 243, poz. 1623).

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2002, Nr 109, poz.961)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 2003, Nr 169 poz. 1650).

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007, nr 61, poz. 417).

- Ustawa z dna 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 881).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. 2011, Nr 291, poz. 1714).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz.U. 2001, Nr 153, poz. 1781).

- PN-68/H-74 229 - rury wiertnicze.

- PN-74/C-4620.01 - pobieranie próbek wody.