Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robót

Instalacji Elektrycznych

CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych

CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Nazwa Obiektu: " Budowa budynku socjalnego- zaplecza stadionu sportowego Strzelce Wielkie”

Nazwa Inwestycji: Budowa instalacji elektrycznej

1. Opis ogólny

1.1. Zakres robót

1.2. Roboty towarzyszące

1.3. Teren budowy i zaplecze wykonawcy

1.4. Kody CVP wg Wspólnego Słownika Zamówień

2. Prace montażowe

2.1. Prace montażowe rozdzielni i tablic elektrycznych

2.1.1 Sprzęt

2.2. Prace montażowe instalacji elektrycznych

2.2.1. Sprzęt

3. Warunki wykonania i odbioru

3.1. Rozdzielnie i tablice rozdzielcze

3.2. Obwody elektryczne WLZ

4. Przepisy związane

5. Informacje dodatkowe

1. Opis ogólny

1.1. Zakres robót

Część elektryczna swym zakresem obejmuje;

- roboty montażowe rozdzielni głównej RG

- roboty montażowe instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych.

1.2. Roboty towarzyszące

Roboty towarzyszące będą obejmowały dodatkowe prace porządkowe oraz prace

zabezpieczające.

1.3. Teren budowy i zaplecze wykonawcy.

Przewiduje się, że Inwestor w uzgodnieniu z Wykonawcą robót przeznaczy na okres prac pomieszczenie dla zaplecza wykonawcy robót elektrycznych.

1.4. Kody CVP wg Wspólnego Słownika Zamówień

Grupa robót CVP 4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robót CVP45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robót CVP 45311000-0- Roboty w zakresie instalacji

CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych

CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2. Prace montażowe

2.1. Prace montażowe rozdzielni i tablic elektrycznych

Rozdzielnię główną zaprojektowano w obudowie natynkowej wiszącej typu XL3-400.

Rozdzielnia RG wyposażona w osprzęt wg. schematu  elektrycznego  przedstawionego  na rys. E-01.

2.2.1 Sprzęt

Niezbędny sprzęt do wykonania robót to ręczne elektronarzędzia, drabiny oraz mierniki elektryczne.

2.3. Prace montażowe instalacji elektrycznych

Przewody elektryczne układane p.t. w rurkach osłonowych w ciągach pionowych

i poziomych. Po wykonaniu instalacji przeprowadzić niezbędne pomiary elektryczne.

Okablowanie strukturalne do gniazd komputerowych i okablowanie do gniazd telefonicznych wykonać przewodem UTP 4x2x0.8.

2.3.1. Sprzęt                                                                                        Niezbędny sprzęt do wykonania robót to ręczne elektronarzędzia, drabiny oraz mierniki elektryczne. Zabroniona jest praca młotem udarowym na ścianach z wyłożoną glazurą Wszystkie materiały i osprzęt elektryczny zabudowany w budynku muszą posiadać niezbędne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia. Zabudowany osprzęt oraz oprawy oświetleniowe muszą być zgodne z projektem i przedstawiona ofertą . Zmiana zabudowanego osprzętu musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru                                                                                                 3. Warunki wykonania i odbioru.                                                                        3.1. Rozdzielnie i tablice rozdzielcze                                                         Rozdzielnie RG należy wykonać jako natynkową wiszącą.                                       3.2. Obwody elektryczne WLZ.                                                                    Przewody elektryczne prowadzić wtynkowo w rurkach instalacyjnych peschla.  Zabronione wykonywanie obok siebie wspólnych przepustów dla kilku przewodów.

4. Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. / D.U. Nr.75. 690 z 15.06.2002

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 w sprawie warunków

technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,

- Warunki wykonania i odbioru instalacji elektrycznych Tom V -Instalacje elektryczne

- Obowiązujące normy: PN-EN-12464-1– Oświetlenie miejsc pracy

N SEP –E004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa

PN – IEC– 60364-5-559 – Instalacje elektryczne w obiektach – Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetlenia.

PN – IEC- 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (seria norm ): w tym;

PN – IEC 60364 – 4 – 41-:- 43 – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN – IEC 60364 – 4 –47 - Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo środki ochrony przed porażeniem

PN – IEC 60364-6-61 – Instalacje elektryczne w obiektach

– Sprawdzanie odbiorcze.

5. Informacje dodatkowe

1. Cena oferowana jest ceną ryczałtową i obejmuje:

- materiały, robociznę, pracę sprzętu, koszty zakupu oraz koszty pośrednie konieczne do wykonania prac zgodnie z projektem i obowiązującymi normami oraz przepisami.

2. Oferent ma obowiązek sprawdzić zgodność z projektem wykonawczym podane

w przedmiarach ilości materiałów.

3. W przypadku wystąpienia prac dodatkowych ceny jednostkowe nie ulegną zmianie.

4. Całość prac zostanie wykonana zgodnie z projektem oraz przepisami Prawa

Budowlanego.

5. Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram prac – od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót.

6. Zastosowanie materiałów zamiennych wymagają uzyskania zgody Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

7. Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą wraz z kpl deklaracji zgodności, certyfikatów, protokoły badań i pomiarów.